СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ НА ЧЕРКАЩИНІ

Кугай М.С., викладач кафедри географії та методики її навчання Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Черкаська обл.

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (НВДЕ)  останнім часом виступають в якості важливого чинника сталого розвитку суспільства.

Впровадження та використання альтернативних джерел енергії веде до зменшення впливу на навколишнє середовище, рівномірного розподілу енергетичних ресурсів, децентралізації виробництва енергії, збільшення економічної свободи держав та тривалої моделі цивілізації, що є однією з головних умов стійкого розвитку.

На сьогодні частка НВДЕ у виробництві енергії у світі ще незначна (близько 14%), проте їх потенціал в кілька разів перевищує рівень світового споживання паливно-енергетичних ресурсів. Темпи зростання обсягів виробництва енергії НВДЕ також значно перевищують аналогічні для традиційних видів енергії. Так, у найближчі 10 років прогнозується щорічне зростання світових обсягів виробництва електроенергії близько 2,8%, а електроенергії НВДЕ – 9,2%[2].

Аналіз публікацій з цієї проблеми показав, що питання розвитку альтернативної енергії в Україні постійно перебуває у полі зору вчених. Разом з тим, не зважаючи на значну законодавчу базу, справа з впровадженням НВДЕ у країні йде занадто низькими темпами, внесок в енергетичний баланс країни є незначним.

За оцінками фахівців, можливий обсяг використання відновлюваних джерел енергії на 2005 рік в Україні передбачався на рівні 1-2%, на 2010 – на рівні 4-8%. Проте на сьогодні цей показник у сукупності не перевищує 0,1%. Україна  в цілому належить до енергодефіцитних країн. А показник загальної енергоємності виробництва в Україні у 2,6 рази перевищує середній у світі [3, с. 62].

Серед причин повільних темпів освоєння в Україні альтернативної енергетики називають низьку ефективність використання відновлюваних енергетичних ресурсів на місцевому або регіональному рівні.

Не винятком є і Черкащина, яка має достатньо обґрунтовані передумови для розвитку і освоєння НВДЕ. За даними Інституту відновлюваної енергетики НАН України загальний річний технічно досяжний енергетичний потенціал НВДЕ в області у перерахунку на умовне паливо (у.п.) становить 1,13 млн т у.п./рік. Отже, споживання екологічно небезпечного органічного палива, що становить в області 4,9 млн т у.п., за рахунок відновлюваних джерел енергії можна зменшити на 23,5%.

Найбільшим за енергетичним потенціалом відновлюваним ресурсом в області є біомаса, що, насамперед, зумовлено розвитком аграрного сектору господарства. Представлена вона такими складовими – енергетичним потенціалом тваринницької і рослинної  сільськогосподарської біомаси та енергетичним потенціалом лісу.

Потенціал рослинної сільськогосподарської біомаси, включаючи зернобобові культури, соняшник, відходи кукурудзи та відходи овочів відкритого і закритого ґрунту, становить 7356 тис. Мвт год / рік [1], суттєво перевищуючи аналогічний показник по Україні, що зумовлено сприятливими агрокліматичними умовами для вирощування даних культур.

Тваринницька сільськогосподарська біомаса теж може займати важливе місце в  структурі енергетики Черкащини, і, за підрахунками [1], заміщувати 545 т у.п./рік органічного палива, що майже дорівнює середньому значенню по країні.

Енергозбереження відходів лісу для використання у вигляді палива становить в області 4,9 тис. т у.п.[1].

Біомаса є найбільшим за використанням у світовому господарстві відновлюваним ресурсом, який використовують для виробництва тепла, електроенергії, біопалива та біогазу.

Вважається, що для виробництва біодизелю в Україні найбільш раціонально використовувати насіння ріпаку, соняшнику та сої [4]. Черкащина належить до однієї з областей з найсприятливішими агроекологічними умовами для вирощування озимого та ярового ріпаку. У 2008 році в області було зібрано 2554,7 тис. ц. насіння ріпаку, більша частина якого  (2407,4 тис. ц) була реалізована. Підраховано, що якщо весь ріпак переробляти в області, то ним можна було б забезпечити всіх споживачів Черкащини на 45%. Оптимальним варіантом переробки ріпаку на боідизель може бути побудова двох заводів середньої потужності – від 20 до 30 тис. т / рік [5].

Промислове виробництво пелет, гранул, брикетів з відходів сільського та лісового господарств розвивається низькими темпами та спорадично. В той час, як енергія від спалювання однієї тонни лузги соняшника замінює 500 куб. м природного газу. Як мінімум у п’ять разів можуть знизитись витрати на енергоресурси при використанні у тепловій енергетиці  відходів деревообробки та спалюванні брикетів із соломи, стебла кукурудзи. Крім того, в процесі освоєння альтернативної енергетики задіяно потенціал інноваційного розвитку. Так, понад 90% тепла від спалювання у нових спеціалізованих твердопаливних котлах пелет, гранул, брикетів використовується за цільовим призначенням (втрати енергії становлять менше 10%). Середній термін окупності таких проектів становить 2-3 роки [6, с. 19]. Зокрема це стосується проектів із встановлення міні-твердопаливних котлів для обслуговування бюджетних установ та установ соціальної сфери (шкіл, лікарень, дитячих садочків), у тому числі в сільській місцевості.

За сумарним річним потенціалом сонячної енергії область займає 18 місце серед областей України, маючи доцільно-економічний потенціал 1,8x105 МВт год / рік при середньому в Україні 2,2 [1]. Проте енергія сонячного випромінювання має високий потенціал використання в сільськогосподарському виробництві, насамперед з огляду на досить високу потребу в низькотемпературних джерелах енергії в галузі. Зокрема це стосується процесу сушіння об’ємних кормів, який відбувається при температурі близько 45°С. Має певне значення також відносно велика площа сільських будинків та виробничих приміщень, що є зручним для розміщення сонячних батарей і теплових колекторів [7, с. 14.].

Результати проведених досліджень свідчать, що в умовах клімату області з 1 м2 поверхні теплового колектора можна одержати 300-500 к Вт год / рік, що є еквівалентом 70-100 кг вугілля. У річному балансі сонячні теплові колектори можуть покрити до 60% енергії, потрібної для обігріву односімейного будинку і забезпечення потреб його мешканців у теплій воді [7, с. 15.].

Більша частина території області лежить в зоні, де середньорічна швидкість вітру становить < 4,5 м / с [1]. Це означає, що застосування вітроустановок для виробництва електроенергії в промислових масштабах є неефективним. Проте експлуатація тихохідних багатолопатевих вітроустановок з підвищеним моментом обертання для виконання механічної роботи (помолу зерна, підняття та перекачки води тощо) є ефективною.

Таким чином, ресурси нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії в області є доступними та перспективними для ефективного використання, особливо в сільському господарстві та сільській місцевості в цілому. Пріоритетними серед них є енергоресурси біомаси, сонцю та вітру. Водночас гальмують їх освоєння порівняно висока собівартість, низька енергетична щільність. Тому вважаємо, що з екологічних та економічних міркувань  найбільш оптимальною і надійною в Черкаській області може стати змішана енергетична система, за якої відновлена енергетика поєднуватиметься з традиційною.

Література:

1. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії України / Інститут електродинаміки НАН України, Державний комітет України з енергозабезпечення. – К., 2001. – 41 с.

2. Вітроенергетика – практичні аспекти і перспективи [Електронний ресурс] / Юрій Носенко // Агробізнес сьогодні. – Електронний ресурс. – Режим доступу: www.agro-busines.com.ua/agrobusiness/technology/824-2012-01-24-11-49-52.html

3. Енергетична (не)безпека України // Український тиждень. – 2011. – № 29. – С. 62–64.

4. Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс]: Монографія / Д.В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа, 2012. – 1 електрон. опт. диск ( CD-ROM) ISBN 978-966-699-655-1

5. Концеба С.М. Організація ресурсного забезпечення виробництва і переробки насіння ріпаку в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльності)» / Концеба Сергій Михайлович ; Нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки». – К., 2011. – 20 с.

6. Отходы вместо газа // Инвест газета. – 2012. – № 3. – С. 18–21.

7. Biopaliwa / P. Gradziuk, A. Grzybek, Krz. Kowalczyk, B. Kościk. – Warszawa, 2002. – 258 s.