### УДК 621.181.7

Екологічні показники Емісії ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ при Спалювані  БІОГАЗУ

Д. В. Степанов, Ю.В. Куріс, Р.Г. Хейфец, С. Й. Ткаченко

D.V. Stepanov, Yu.V. Kuris, R.G. Khejfets, S. I. Tkachenko

## Вступ. Постановка задачі

Поряд з іншими нетрадиційними видами палива, одним з найбільш перспективних є біогаз, отриманий у результаті анаеробної переробки біомаси. Його перевагами є: по-перше, досить висока теплота згоряння (20...25…25 МДж/м3), що дозволяє широко використовувати його в теплогенераторах і теплових двигунах; по-друге, для його виробництва використовуються, в основному, органічні відходи, що істотно знижує собівартість його одержання [1].

Не менш важливим показником ефективності використання біоенергетичних палив є величина зниження емісії шкідливих речовин за рахунок заміни викопних палив.

Тому дослідження екологічної ефективності енергетичних технологій припускає знання показників емісії, як основних видів викопного палива, так і біоенергетичних видів палив. У зв'язку з відсутністю необхідних даних у вітчизняній літературі стосовно до умов України, метою роботи є визначення екологічної ефективності використання біогазу замість традиційних енергоресурсів.

Результати досліджень

Авторами [2, 3] розроблена методика, що дозволяє оцінити показники емісії парникових газів на основі системного підходу й з урахуванням життєвого циклу системи, а саме включаючи процеси видобутку палива, транспортування, переробки й спалювання.

Аналіз проводився з використанням величини питомого зниження викидів парникових газів

,	      		         (1)

де: ;

У результаті виявлено, що визначальними є три величини: відношення показників емісії eCO2 і ККД енергетичних агрегатів, а також абсолютною величиною показника емісії викопного палива .

З використанням розробленої методики визначені кількісні дані про зміну показників емісії парникових газів eCO2 для умов України, які склали:

- при спалюванні вугілля – 3364 ÷ 4350 гСО 2-экв/кг у.п.,

- при спалюванні мазуту – 2501 ÷ 2555 гСО 2-экв /кг у.п.,

- при спалюванні природного газу – 1714 ÷ 1908 гСО 2-экв /кг у.п.

- при спалюванні біогазу, зробленого при анаеробної переробці біомаси, по даним перерахування результатів, отриманих авторами [1, 4] – 1037 ÷ 1253 гСО 2-экв /кг у.п.

На підставі розрахованих даних  показника емісії парникових газів для основних видів викопного палива в Україні (таблиця 1), і  порівнюючи з величиною показників емісії спалювання біогазу відношення, отримано, що  змінюється в діапазоні 0,29 – 0,65. Для кожного виду викопного палива значення цього відношення наведено в таблиці 2.

Таблиця 1

Значення показника емісії парникових газів для основних видів викопного палива в Україні

| Вид палива | Вугілля | Бензин | Мазут | Дизельне паливо | Природний газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гСО2/кг у.п. | % | гСО2/кг у.п. | % | гСО2/кг у.п | % | гСО2/кг у.п. | % | гСО2/кг у.п. | % |
| max |  | 1531 | 35,2 | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | - | - |
|  |  | 34 | 0,8 | 2,0 | 0,1 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 95,7 | 5,0 |
|  |  | - | - | 150,5 | 6,5 | 143,4 | 5,6 | 152 | 6,2 | - | - |
|  |  | - | - | 63,0 | 2,7 | 19,0 | 0,7 | 64,1 | 2,5 | - | - |
|  |  | 2785 | 64,0 | 2117 | 90,6 | 2375 | 93,2 | 2225 | 91,0 | 1812 | 95,0 |
|  |  | 4350 | 100 | 2334 | 100 | 2555 | 100 | 2446 | 100 | 1908 | 100 |
| min |  | 763 | 22,7 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | - | - |
|  |  | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 73,1 | 4,3 |
|  |  | - | - | 77,6 | 3,5 | 75,8 | 3,1 | 78,8 | 3,4 | - | - |
|  |  | - | - | 1,0 | 0,0 | - | - | 1,0 | 0,0 | - | - |
|  |  | 2601 | 77,3 | 2117 | 96,4 | 2330 | 96,7 | 2225 | 96,5 | 1641 | 95,7 |
|  |  | 3364 | 100 | 2197 | 100 | 2501 | 100 | 2685 | 100 | 1714 | 100 |

Таблиця 2.

Значення відносин показників емісії біогазу від анаеробної переробки й копалини палива,

| Вид замінного палива | вугілля | бензин | мазут | дизельне паливо | природний газ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальне значення | 0,3 | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,65 |
| Мінімальне значення | 0,29 | 0,47 | 0,41 | 0,42 | 0,6 |

З огляду на, що відношення коефіцієнтів корисної дії в залежності (1) не сильно відрізняється від одиниці, можна затверджувати, що величина викидів парникових газів при спалюванні біогазу може змінитися в кінцевому результаті на 3 - 7%.

Використовуючи отримані значення показників емісії (табл. 1 і табл.2) для природного газу й біогазу, були визначені значення питомої емісії парникових газів при виробництві теплової й електричної енергії в умовах України по наступних залежностях

;        .	                     (2)

Значення питомих витрат палива для виробництва теплової енергії були перелічені з паспортних показників котельного встаткування, пропонованого на ринку України, а також з даних по досвідчених зразках котлоагрегатів, переведених на біоенергетичне паливо [1, 4, 5] (табл. 3). Ґрунтуючись на величинах ККД водогрійних котлів, що працюють на природному паливі й біогазі, отриманому при анаеробної переробці, були визначені значення питомої емісії парникових газів при виробництві теплової  в умовах України.

Таблиця 3

Характеристики водогрійних казанів

| Теплова потужність | Вид палива | ККД | Питома витрата палива, кг.у.п./Гкал | Питома емісія парникових газів, , кгСО 2-экв/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 10 кВт | природний газ | 84...92 | 169…152 | 322,1…260,4 |
| До 10 кВт | біогаз | 70...88 | 177…159 | 232,8…194,3 |
| До 100 кВт | вугілля | 77...84 | 185…170 | 804,7…571,9 |
| До 100 кВт | природний газ | 84...92 | 170…155 | 324,4…265,7 |
| Від 100кВт до 10МВт | вугілля | 67...82 | 213…173 | 926,5…582,0 |
| Від 100кВт до 10МВт | рідке паливо | 83...93 | 172…153 | 439,5…382,6 |
| Від 100кВт до 10МВт | природний газ | 85...95 | 168…150 | 320,5…257,1 |
| Від 100кВт до 10МВт | біогаз | 78...90 | 175…157 | 230,5…192,2 |
| Більше 10МВт | вугілля | 83 | 172 | 748,2…578,6 |
| Більше 10МВт | мазут | 89...92 | 161…156 | 408,8…390,2 |
| Більше 10МВт | природний газ | 91...93 | 156…153 | 297,6…262,2 |

Аналіз величин ККД водогрійних казанів потужністю до 10 кВт, що працюють на природному газі й біогазі, отриманому при анаеробної переробці (таблиця 3), показує, що відношення  може змінюватися від 0,833 до 0,956, а для водогрійних казанів потужністю від 100 кВт до 10 МВт даний діапазон варіюється від 0,917 до 0,947.

З отриманих даних видно, що ефективність роботи енергетичних агрегатів значно впливає на результат заміни викопного палива біогазом, отриманим при анаеробної переробці.

Інтерес представляє також аналіз спільного спалювання природного газу й біогазу (мал. 1). При частковій заміні природного газу на біогаз показник емісії для суміші палив знижується пропорційно частки біогазу.

Результати моделювання роботи казанів потужністю до 10 кВт  із частковою заміною природного газу на біогаз показали, що виникає якесь (до 3%) зміна ККД казанів (табл. 4), дані ККД казанів узяті з отриманих експериментальних даних на досвідченій установці. Проаналізувавши всі досвіди роботи казана на сумішах були виділені групи мінімальних і максимальних значень ККД при різних смесевих категоріях.

Таблиця 4

Показники роботи казанів при частковій заміні природного газу на біогаз, отриманий від анаеробної переробки біомаси

| Масова частка природного газу в суміші палив | 0,6 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ККД казана, % | 85,2 | 85,6 | 87,9 |
|  | 0,969 | 0,974 | 1 |
| εЗ2 max, г З 2-экв/кг у.п. | 1646,0 | 1777,0 | – |
| εЗ2 min, г З 2-экв/кг у.п. | 1443,2 | 1578,6 | – |

Реальний досвід спільного спалювання природного газу й біогазу, отриманого при анаеробної переробці, поки недостатньо. Отримані різноманітні результати, які пояснюються, у першу чергу, різними умовами проведення експериментів.

Все перераховане вище показує актуальність питань по розвитку технології спалювання біоенергетичного палива, отриманого при анаеробної переробці біомаси й подальших досліджень у цій області.

Виводи

Виявлено, що біогаз, отриманий при анаеробної переробці біомаси, є одним з найбільш перспективних нетрадиційних енергоресурсів, оскільки, поряд із заміною дорогих викопних палив, біогазові технології, ефективно переробляючи органічні відходи, дозволяють підвищити чистоту виробничих процесів.

Використовуючи методику системного аналізу процесів одержання й використання викопних і біоенергетичних палив, з урахуванням життєвого циклу систем проведені розрахунки величини зниження емісії парникових газів при заміні біогазом викопних палив. Отримано, що кількість парникових газів знижується на 35...71% залежно від виду викопного палива

У зв'язку з недостатньою кількістю біопалива для повної заміни, особливий інтерес представляють дослідження спалювання сумішей природного й біогазу. Числові дослідження показали пропорційне зниження викидів залежно від частини біогазу в суміші.

Література

- С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Е. М. Крючков, Ю.В. Куріс, І. В. Літвішков. Особливості роботи водогрійного котла на біогазі. //Наукові вісті КПІ. – №1. – 2006. – С. 25-29.

- Д. В. Степанов, Ю.В. Куріс, Р.Г. Хейфец, С. Й. Ткаченко. Розробка методики визначення емісії парнікових газів при отриманні та використанні біоенергетичного палива. // Энергетика и электрификация. – №2. – 2007. – С. 15-20.

- Усенко А. Ю. Удосконалювання процесу окисного піролізу біомаси з метою зниження емісії парникових газів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, НМетАУ, Дніпропетровськ, 2006.

- С. Й. Ткаченко, Ю.В. Куріс, Д. В. Степанов, Е. М. Крючков, І. В. Літвішков. Енерго-екологічна ефективність побутового котла на біогазі. // Східно-Європейський журнал передових технологій  – №2. – 2006. – С. 165-168.

- Ткаченко С. Й., Степанов Д. В., Крючков Є. М., Куріс Ю.В., Літвішков І. В. Екологічні проблеми утилізації біогазу в системах біоконверсії та деякі методи їх вирішення. //Новини Енергетики. м.Київ, – №8. – 2006. – С. 41-43.

# Text boxes

# Рис.1 – Значения показателя эмисии εСО2 в зависимости от энергетической доли природного газа при совместном сжигании с биогазом: 1 – εСО2 min,      г СО2-экв/кг у.т., 2 – εСО2 max, г СО2-экв/кг у.т.

1

2